## Slide 1: SECONDS BEFORE THE BIG ONE
～巨大地震が来るまでの数秒間～
April 2011, ScientificAmerican
Notes: 1

## Slide 2: カリフォルニアの地震
ロマ・プリータ地震
発生日時 1989年10月17日
マグニチュード６．９
震源地 Santa Cruz(サンタクルーズ)
原因 サンアンドレアス断層
被害 死者６３人
建造物の破壊
Notes: 2

## Slide 3: 地震速報システムの必要性
目的： 地震が来るまでに最低限の準備ができるよ うにする。
それによって地震の被害を最低限に。
（例）： 自動的に電車を止める
など
Notes: 3

## Slide 4: システムの世界における利用法
地震速報システムは多くの国で利用されている。
（例）メキシコ、台湾、トルコ、ルーマニア
特に先進的な技術を持っているのが、日本
Notes: 4

## Slide 5: 日本の地震速報システム
テレビやラジオを経由して、携帯電話のプロバイダーなどに警報を送る。
これまで１２回以上警報が出されており、そこではパニックや高速道路での事故は起こっていない
カルフォルニアでも導入される予定
Notes: 5

## Slide 6: 地震の予測
地震の間のストレスの高まりから予測が可能？
サンプリングが不可能な構造
地震をいち早く検知し警報する
Notes: 6
6

## Slide 7: 地震波の性質の違い
P波
音波のような圧縮波
速く進むがエネルギーは少ない
垂直方向の揺れ
振幅が小さく高周波
S波
海の波の様
ゆっくり動くが地震の大部分のエネルギーを含んでいる
水平方向と、垂直方向からなる揺れ
Notes: 7
7

## Slide 8: 二つの検知方法
利点
  震源近くに最も早く知らせることができる
欠点
  精度に欠け誤報が多い
複数の地震計で観測、統合
利点
  精度がよく誤報が少ない
欠点
  時間がかかり震源地付近にはS波が来るまで警告が間に合わない
Notes: 8
8

## Slide 9: 緊急地震速報の活躍の歴史 １
１９６０年代：
日本人技術者によって、新幹線の線路に地震計を作る。
過度の振動に反応して警報を鳴らし、車掌に列車のスピードを遅くする機会を与えることができるようになる。
後に、科学者達は激しい振動よりも先に遠方にある地震計を用いて警報を中継するシステムを考案した。
Notes: 9

## Slide 10: 緊急地震速報の活躍の歴史 ２
１９９３年：
メキシコでは海岸線付近の地震に気付き主要都市であるメキシコシティーの警報を放送するように計画されていたネットワークシステムがオンライン化した。
１９９５年、１０月９日：
マンサニヨ海岸のはずれをマグニチュード８．０の地震が襲った。
この地震がネットワークシステム導入後最初の大きな試練となった。
警報を受けて、職員たちは振動が到達する５０秒前に地下鉄システムを止める事が出来て、学生たちは計画通りに避難させられた。
Notes: 10

## Slide 11: 現在の緊急地震速報
２００７年：
日本で立ち上がったシステムでは、警報をテ
レビ、ラジオからだけでなく、特別な受信機を
通じて家や会社、学校にも伝えることが可能。
右図のように震源地の位置の載ったリアル
タイムの地図と放射状の地震波を表す。
タイマーはあなたがいる位置と震度が予測
された主要部までの振動の秒読みする。
携帯電話プロバイダーは警報のメールを全ての携帯電話に特有の警報音と共に送信する。
原子力発電所や鉄道網、空港、危険な製造施設のような重大な産業は各々の義務に合わせた専用のコミュニケーションシステム使う。
Notes: 11

## Slide 12: 日本での事例
２００３年：
仙台周辺で２つの大きな地震が起こり、OKI半導体製造工場は火災や装置の損傷、生産性の減少のために１億５０００万ドル以上の損失した。
その会社は当時、工場の改良や警報システムの導入のために６０万ドル費やした。
２つの地震以来、その工場の損害は小さくおさまっている。
Notes: 12

## Slide 13
全ての地震は２種類の波から成り立っている。
P波は音波のような動きとして大地を圧縮する。
それは速く移動するが、大きな被害は引き起こさない。
次に起こるS波は海洋波のように上下に振動変形する。それは震動の強烈なエネルギーの大部分を伝える。
小さな地震は毎日起こっており、警報システムはP波の形を確認することで大きな地震を識別する。小さな地震は短く、鋭いパルス(青印)であるのに対して、大きな地震は高振幅、低周波振動を知らせる(赤印)。
緊急地震速報の科学的知識
Notes: 13

## Slide 14
その時電子警報はS波よりも先に送られる。
多くの地震観測地が振動に気づくことでマグニチュードと震源地予測はさらに正確になる。
警報システムは地震観測点のネットワークからの信号を大きい振動の相互関係を示し震源地を識別するために結合する。
Notes: 14

## Slide 15: ・カリフォルニアで提案されている地震警報システム
カリフォルニアは地球上で最も地震が置きやすい場所のひとつであるにもかかわらず、基本的な警報システムすらない。
そこで、大学や州、連邦政府関係機関の共同経営者は州を占める地震観測網の拡大を提案。
その計画は８億ドルのコストがかかるだろうが、これは次に大きな地震が直撃するときにはもとが取れる額である。
Notes: 15

## Slide 16: カルフォルニアの地震対策
・２００６年、地震警報システムの導入に力をいれる。
・およそ４００もの地震探査ステーションを設置
Notes: 16

## Slide 17: 地震探査システムの可能性
・ただちに震源近くの一つの場所 に警告できる
・震源から遠い場所にも広いネッ トワークをベースに警告できる
・P波は発生してから５秒以内に警告できる
Notes: 17

## Slide 18
しかし、
まだ日本の警報システムには程遠い
Notes: 18

## Slide 19: カルフォルニアと日本の警報システム
カルフォルニアの場合
各地域のシステムの設置の間隔にギャップがある。
日本の場合
全国にシステムが一定の１５マイル毎にあり、間隔のギャップがない。
Notes: 19

## Slide 20: 間隔のギャップによる結果
システムのスピードの低下
測定した震度の正確さの低下
多くの地域のP波を見つけるのに
より長く時間がかかってしまう
Notes: 20

## Slide 21: 必要とされる警報システム
携帯電話に揺れの強さの予測とゆれるまでの秒読みを示し警告
波の進行や影響したエリア全域の地面の揺れの分布をリアルタイムに地図に表示する
Notes: 21

## Slide 22: まとめ
警報システムの最新機器の設置と従来のシステムのアップグレードの設置費は大規模地震の損害額に比べると小額である。
５年あればアップグレードでき、稼動出来る。６年目で、警報システムに感謝するだろう。
Notes: 22